附件1

福建省建阳监狱囚车项目市场调查

项目名称 ：囚车采购项目

公司名称 ：

日    期 ：

附件2

主要技术参数

客车改装（改装9座含司机）

| 一、基本参数 |
| --- |
| 1 | 规格型号 | 江铃全顺 |
| 2 | 发动机排量 | 2198(ml) |
| 3 | 外形尺寸 | 5820×1974×2360(mm） |
| 4 | 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
| 5 | 轴距 | 3750(mm） |
| 6 | 前悬 | 973(mm） |
| 7 | 后悬 | 1097(mm） |
| 8 | 前轮距 | 1740(mm） |
| 9 | 后轮距 | 1700(mm） |
| 10 | 接近角 | 19(°) |
| 11 | 发动机功率 | 103（kw) |
| 12 | 燃料种类 | 柴油 |
| 13 | 总质量 | 3700(Kg) |
| 14 | 整备质量 | 2515(Kg) |
| 15 | 前轴荷 | 1690(Kg) |
| 16 | 后轴荷 | 2010(Kg) |
| 17 | 最高车速 | 145(km/h) |
| 18 | 轴数 | 2 |
| 19 | 轮胎数 | 4 |
| 20 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 21 | 弹簧片数 | -/2 |
| 22 | 防抱死系统 | 有 |
| 车身改制 |
| 23 | 长排警灯警报器 | 1套，1.4米、100W警报器 |
| 24 | 方形爆闪灯 | 6盏，固定在车辆的后部，红蓝各三盏，含脉冲器 |
| 25 | 腰子形爆闪灯 | 2盏，固定在原车的保险杠中网上 |
| 26 | 车辆外观 | 1套，04制警用标识及警蓝 |
| 车窗防护 |
| 27 | 侧窗安全防暴膜 | 1套，KDX，深色，4Mil厚度 |
| 照明系统 |
| 28 | 室内照明灯 | 1盏，LED照明灯 |
| 监控系统 |
| 29 | 4G高清硬盘录像机 | 1台，8路高清网络输入，含1T硬盘 |
| 30 | 汽车导航 | 1套，含倒车影像 |
| 31 | 高清监控摄像头 | 6个，200W像素，内置MIC，IP67、IK10防护等级 |
| 32 | 方形摄像机 | 2个，网络，200w像素，2.8mm焦距 |
| 33 | 专用监视器 | 1个，遮阳板式，9寸 |
| 囚室设施 |
| 34 | 中隔栅栏 | 1套，不锈钢 |
| 35 | 尾部栅栏 | 1套，不锈钢，对开门 |
| 36 | 后侧窗栅栏 | 2个，不锈钢，左/右对称件 |
| 37 | 前侧窗栅栏（半窗） | 1个，不锈钢 |
| 38 | 右侧中门延长板 | 1套，铁质油漆件，与车身同色 |
| 38 | 透明亚克力板 | 1套，4mm厚，紧贴中隔栅栏后部，防止嫌疑人通过栅栏间隙攻击警员 |
| 39 | 脚铐脚铐环 | 3个，囚犯脚铐固定 |
| 40 | 囚室地板 | 1套，1.5mm不锈钢花纹板 |
| 座椅内饰 |
| 41 | 长条翻板座椅 | 1只，满足三人使用，带支撑杠 |
| 42 | 单人警员座椅 | 1只，布置在第二排座椅处，右侧 |
| 法规要求 |
| 43 | 汽车行驶记录仪 | 1套，满足法规要求 |
| 其他 |
| 44 | 紫外线消毒灯 | 1只，CXD-30A |
| 45 | 输液加持器 | 1只，YSC-1H |
| 46 | 移动式担架床 | 1只，WSX-A15 |
| 47 | 铲式担架 | 1只，Ysc-S10 |
| 48 | 软担架 | 1只 |
| 49 | 氧气包 | 1只，20L |
| 50 | 急救箱 | 1个，FH-3 |
| 辅助材料 |
| 51 | 电气辅助材料 | 1套，电路控制器、保险、电气线束及开关等 |
| 52 | 装配辅助材料 | 1套，易损件、小五金、板材、胶等 |
| 53 | 涂装辅助材料 | 1套，自制件电泳、还氧、喷漆等 |

附图：

| 附件3： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省建阳监狱囚车采购项目标前市场调查设备报价单 |
| 参与市场调研项目：序号 项目名称 |
| 报价单位：人民币（万元） |  |  |  |  |
| 序号 | 商家 | 品牌（按注册证填） | 型号 | 单价 | 产地 | 生产厂家是否中小微企业 | 保修 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准配置清单： |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 产地 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 选配件清单： |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价 | 产地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 签名/盖章： | 联系人电话： | 日期： |
| 备注：表格请按要求填写完整（诺无选配件请用“/”表示）并盖章！不按要求填写视为无效报价单！格子不够可自行添加！ |